## Slide 1: Presentasjon NB Lastmåling (Concept0)
Kjeller Vindteknikk 16.08.2017

## Slide 2
Definisjoner
Concept 0: mulighetsrom og spesifikasjon for en datalogger og kommunikasjonsenhet; proof of concept.
  Enkel demo for testing innendørs.
Concept 1: en pilot med en noe redusert spesifikasjon fra concept 0.
  Bruke eksiterende innkapsling.
  Kan monteres i mast.
Concept 2: et ferdig produkt med spesifikasjon fra concept 0.
  Mulighet for ny innkapsling.
Concept x: videreutvikling av concept 0-2; nye sensorer, energy harvesting, osv.
Intern prosjekttittel: LE_NB_IOT_CONTROLLER.

## Slide 3
Status 16.08.2017
  NB er foreløpig utsatt til Q1 2018. => Fortsetter med en GSM-løsning fra samme leverandør.
    Har også begynt å teste LoRa, men foreløpig liten dekning.
  Testmodul for utplassering i august er foreløpig for ustabil.

## Slide 4
Aksjoner
  Aksjonsliste.
  Forslag:
    Aksjon 27: kun sende data hvis det er forandring i målte verdier.
      Økt batterilevetid.
      Sender data minst 1 (?) gang per dag.
Erfaringer
  «Gravearbeidet» under Concept0 tok lenger tid enn først estimert.
    Lastcelle vanskelig å reverse-engineer’e mtp å beholde den intakt.
    Kommunikasjonsmodulen var en høystakk.
  Er det andre elementer som må «være som i dag» som enda ikke er på bordet?

## Slide 5
Demo
  Statusoversikt for alle lastcellene (eksempel fra gatelysstyring)
  Detaljer for hver lastcelle.

## Slide 6
Spesifikasjon
10 års levetid ved 5 sekunders sampling og 10 minutters overføringsrate med Narrow Band.
  Økt samplingsrate til 1 sekund har levetid på 5 år gitt samme overføringsrate.
  Legge til ekstra batteri for økt levetid.
  0,4 års levetid for overføring med tradisjonell 2G. Se aksjon 37.
1 års levetid for pilot ved 5 sekunders sampling og 10 minutters overføringsrate med Narrow Band eller 2G.
  Velger beste alternaitv ved det aktuelle tidspunkt.
Batterialternativer:
  LS 33600 er brukt i dagens system.
  LS 33600 er tenkt brukt i nytt system.

## Slide 7
Oppsummering ressurser Concept0, og vegen videre mot Concept1 og 2
  Omtrent samme kostnadsbilde for Concept2 som presentert 2/6.
    Estimert pris per enhet (lastcell + kommunikasjonsmodul) ca 50 000,- eks mva, gitt en serie på 50 enheter.
      Ferdig lastcelle med elektronikk.
      Maskinering av innkapsling til lastcelle og kommunikasjonsenhet.
      HW + SW til kommunikasjonsenhet.
  Økte engineering-kostnader for Concept1 og 2 basert på erfaringer fra Concept0.

## Slide 8
Snap-shot fra aksellerometerdemo
  3 akser fra aksellerometer
    Gyroskop og magnetometer kan også leset ut => IMU (Inertial Measurement Unit).
  Nederst til høyre vises FFT av signal