## Slide 1: Kick-off NB Lastmåling
Kjeller Vindteknikk 02.06.2017

## Slide 2
Status 02.06.2017
  Benkeoppsett med lastcelle + MCU + Radio (2G)

## Slide 3
Concept 0: mulighetsrom og spesifikasjon for en datalogger og kommunikasjonsenhet; proof of concept.
  Enkel demo for testing innendørs.
Concept 1: en pilot med en noe redusert spesifikasjon fra concept 0.
  Bruke eksiterende innkapsling.
  Kan monteres i mast.
Concept 2: et ferdig produkt med spesifikasjon fra concept 0.
  Mulighet for ny innkapsling.
Concept x: videreutvikling av concept 0-2; nye sensorer, energy harvesting, osv.
Intern prosjekttittel: LE_NB_IOT_CONTROLLER.

## Slide 4
Blokkdiagram

## Slide 5
10 års levetid ved 5 sekunders sampling og 10 minutters overføringsrate med Narrow Band.
  Økt samplingsrate til 1 sekund har levetid på 5 år gitt samme overføringsrate.
  Legge til ekstra batteri for økt levetid.
  2 års levetid for overføring med tradisjonell 2G.
1 års levetid for pilot ved 5 sekunders sampling og 10 minutters overføringsrate med Narrow Band eller 2G.
  Velger beste alternaitv ved det aktuelle tidspunkt.
Batterialternativer:
  LS 33600 er brukt i dagens system.
  LS 33600 er tenkt brukt i nytt system.

## Slide 6
Pilotdestinasjoner.
  Høyspent.
    Mulig montering sept. 2017
  Prøvespenn.
    Mulig montering sept. 2017
Dekningskart og lanseringsdatoer for Narrow Band.
  com4 møte med Telia 31.05.
  Lillebakk møte med com4 02.06.
NORD | 60.1889461 60° 11.3367684' 60° 11' 20.2061''
ØST | 6.2401207 6° 14.4072426' 6° 14' 24.43455''
NORD | 60.1616694 60° 9.7001652' 60° 9' 42.00991''
ØST | 6.1779481 6° 10.6768846' 6° 10' 40.61308''

## Slide 7
Krav til innkapsling mtp materiale, sertifisering, dokumentasjon, o.l.
  Statnett sine krav?
    EMI / EMC.
    IPX.
    EC.
    Andre?
  Kjeller Vindteknikk sine krav?

## Slide 8
Under er det gitt forskjellige kostnader for deler til og produksjon av kommunikasjonsenheten. Punktene ifm sertifisering og EM-testing må diskuteres om er nødvendig / ønskelig.
  Elektronikk for kommunikasjonsenhet: ~1000,- per enhet.
  Produksjon av elektronikk kommunikasjonsenhet: ~20 000,- for 1 enhet.
    Skalerer med antall produserte enheter.
  Innkapsling for kommunikasjonsenhet: ~10 000,- for 1 enhet.
    Skalerer med antall produserte enheter.
  Sertifisering (f.eks. IPX): ~100 000,- per produkt.
  Elektromagnetisk testing: ~100 000,- per produkt.
  Produksjon av lastcelleenhet: ~100 000,- for 1 enhet.
    Skalerer med antall produserte enheter.
    Montering av strekklapper o.l. er ikke inkludert.
    Prisforskjell på statisk vs dynamisk belastning (dokumentasjon og sertifisering).

## Slide 9
Målenøyaktighet:
  iokeys oppløsning: 1/2222 på 100kN lastcelle => 68N oppløsning på 150kN lastcelle.
    ADC er 8/10 bits, dvs oversampling for å få 11 bits i måleområdet.
  iokeys absolutt feil: +-500N.
  Er en linje like tung om sommeren som om vinteren ut i fra malinger (uten snø)?
    Mtp målenøyaktighet i dagens system.

## Slide 10
Dataformat og programvare
  Dataformat:
    N, kg, rådata, …
  Brukes Iokeys Scientific Instruments (ISI)?
    Lese data direkte fra database?
  Konfigurering av måling og kommunikasjon.
    Gjennom ISI?

## Slide 11
Prosjektplan og resursforbruk